## Slide 1: Multi ágensű robotrendszerek Önszerveződő rendszerek Alapok
Multi-ágensű mobilrobotrendszerek

## Slide 2: MAR történelem
Kezdetek a 80’ évek vége felé:
  Kezdeti kutatások főleg japán kutatókhoz köthetők: 87’ – Fukuda: dinamikusan rekonfigurálható robotrendszerek, 89’ – H. Asama: önműködő és osztott vezérlésű robot-rendszerek tervezése
A komolyabb kutatások a 2000-s évektől datálhatók, amikor a kooperatív tanulási lehetőségekkel kapcsolatban folytak kutatások a megosztott mesterséges intelligenciával (DAI) kapcsolatban

## Slide 3: A MAR előnyei
Hatékonyabb és pontosabb lokalizálás, ha az ágensek egymás között kicserélik az információkat
Amennyiben „olcsóbb” ágenseket tudunk előállítani (kínai tömeggyártás) bevezethetjük a redundáns rendszereket, ebből következik a rendszer immunitásának növekedése, nagyobb hibatűrés.
A MAR tulajdonságainak összefoglalása:
  Szélesebb körű feladatmegoldás
  Nagyobb hatékonyság
  Jobb rendszerszintű teljesítés
  Nagyobb hibatűrés
  Robusztusabb rendszer / kisebb gazdasági költségek / könnyebb fejlesztési lehetőségek
  Osztott érzékelés és cselekvések
  Adott a velejáró párhuzamosság

## Slide 4: Az ágens definíciója
„Egy számítógépes autonóm rendszer, amely megadott feladatok halmazát képes teljesíteni egy komplex dinamikus környezetben” [P. Maes, 1995]
Magyarázatok:
  A környezettől függően az ágensek különböző „formákat” vehetnek fel (lásd SW csomagok, melyek hálózaton közlekednek, mobilrobotok, …)
  Az ágensek, amelyek valós környezetben mozognak – általában robotok, mobilrobotok.
  Az ágensek feladata különböző lehet:
    Befejező művelet, vagy részfeladat, amit végre kell hajtani
    Részleges megerősítése valaminek, vagy megjutalmazása valaminek,…feladat optimalizálás,…tanulás.
    Cselekedhetnek belső kényszer hatására (program utasítás), vagy motiváltság hatására (energiafelvétel, ha odaér a dokkolóhoz)
A felsoroltak alapján megkülönböztetünk:
  Gyenge ágenseket (gyenge teljesítésű)
  Erős ágenseket (hatékony teljesítésű)

## Slide 5: Az autonóm ágens definíciója
„Egy ágens autonóm, ha teljesen önállóan cselekszik, önállóan dönt arról, hogyan hasznosítja az érzékelt adatokat, és hogyan dolgozza fel ezeket, majd továbbítja a motorok felé úgy, hogy teljes mértékben teljesüljön a kitűzött célfeladat” [P. Maes, 1995]
Egy ágens adaptív, amennyiben a hatékonyabb célelérés érdekébenképes megváltoztatni (feljavítani) a végrehajtó algoritmust.

## Slide 6: Multi-ágensű robotika
A multi-ágensű robotrendszerek az együttműködés szempontjából, alapjában véve 2 csoportra oszthatók:
Kooperatív rendszerek – az ágensek robotok
Kollaboratív rendszerek – vegyes rendszerek, ahol humán ágensek is lehetnek a rendszerben.

## Slide 7: Kooperatív robotrendszerek
A kooperatív (robot)rendszerek fejlesztésével kapcsolatban a következő irányelveket kell figyelembe venni:
Osztott rendszerek (DS – distributive systems)
Osztott mesterséges intelligencia (DAI – distributive artificial intelligence)
Biológia (Ant Colony/Swarm Technology)

## Slide 8: Osztott mesterséges intelligencia (DAI)
Két fő tanulmányterületre osztható:
Osztott problémamegoldás (Distributed Problem Solving - DPS)
Multi-ágensű rendszerek (MAS)
  DPS – azzal foglalkozik, hogy a célfeladatot hogy lehet részfeladatokra bontani és ezeket a részfeladatokat elosztani az egyes ágensek között úgy, hogy a feladatvégzés kapcsán szerzett tudásukat az ágensek megosszák egymás között, így fejlesztve tudásbázisukat és haladva a hatékonyabb megoldás felé.
  MAS – a heterogén ágensek (ide tartozik a kollaboráció is) csoportjainak kollektív viselkedését vizsgálja, ellentétes célfeladatok teljesítésének esetében.

## Slide 9: Osztott rendszerek (DS)
A multi-ágensű rendszerek tanulmányoására alkalmazott első módszer. Ez volt az elméleti alapja a kooperatív robotikának. Jelenleg is megtalálható az irányításelméletben is, mint DCS-I, DCS-II rendszerek.
A megosztott irányítás előnyei:
  Rugalmasság
  Alkalmazkodóképesség
  Robusztusság
Célja:
  Az effektivitás növelése aminek két módszerét alkalmazzuk:
    Növeljük az ágensek számát is, és ezzel a hatékonyságot
    Nem növeljük az ágensek számát és így növeljük a hatékonyságot

## Slide 10: Biológia
Inspirációként szolgált a kollektív viselkedés tanulmányozása során
  Hangyaboj kolóniák / méhek osztott munkavégzése / rajok tanulmányozása
Néhány tudós a klasszikus MI (mesterséges intelligencia) helyett az alulról építkezés elvét használta a kollektív robotikában, ahol az egyes önálló ágensek egyszerű viselkedés- szabálybázissal rendelkeznek csak, mint pl.: a hangyák, vagy egyes rovarok.
Ebben a viselkedésbázisban vannak lefektetve az egyes „akciók”-ra való lehetséges válaszok „reakciók”, és ha az egyedek követik a definiált szabályokat (Q-táblázat), ebből bizonyos fokú önszerveződés alakul ki.
Ezek a rendszerek később „önszerveződő rendszerek” (self organizing systems) lesznek emlegetve.

## Slide 11: Tanulás, Fejlődés (evolúció), Alkalmazkodás
A tanulás, fejlődés (önfejlesztés), és alkalmazkodás a multi-ágensű rendszerekben az ágensek olyan tulajdonságai, melyek segítik őket a túlélésben egy adott környezeten belül, az állandó kooperáció és versengés mellett.
Az ágensek a környezettel való állandó együttműködés során gyűjtött tapasztalatok segítségével alakítják kognitív (megismerési) képességeiket, hogy speciális viselkedési formákat tudjanak létrehozni.
Másképp fogalmazva az önfejlesztés (evolúció) úgy is fogalmazható, mint egy stratégia, amely azt fogalmazza meg, hogy az ágensek hogy alkalmazkodjanak a környezetükhöz, pontosabban: az ágensek beállítása a környezethez.

## Slide 12: Tanulás, Fejlődés (evolúció), Alkalmazkodás
Az alkalmazkodásnak két ágát fogalmazzák meg a kutatók:
  Fejlődési alkalmazkodás (itt a populáció alkalmazkodik a környezetéhez)
  Egyed fejlődési alkalmazkodás – ontogenetikus adaptáció (itt az egyed (ágens) alkalmazkodik a környezetéhez egész „életén” keresztül)
Amennyiben a viselkedést úgy definiáljuk, mint az egyedfejlődés alkalmazkodása a környezethez, akkor ezt „tanulásként” is felfoghatjuk.

## Slide 13: Multi-ágensű robotirányítás tervezése-1
A multi-ágensű robotrendszerek irányításának tervezésénél minimum 3 nagy problémával kell szembesülnünk:
Hogy lehetne a legjobban felosztani az irányítási rendszert?
Az együttműködés az egyes alrendszerek között nincs behatárolva a közvetlenül „látható” csatlakozásokkal, hanem létrejöhetnek további a környezetben található médiákon keresztül is.
Ahogy növekszik a rendszer összetettsége (komplexitás) az egyes csomópontok (ágensek) közötti kapcsolatok lehetősége exponenciálisan emelkedik.
Az első „klasszikus” feladatmegosztás (dekompozíció), ami a robotikában a következőképpen néz ki:
  Érzékelés
  Tervezés
  Végrehajtás (akció)

## Slide 14: Multi-ágensű robotirányítás tervezése-2
A multi-ágensű rendszerekben az irányítási stratégiák célirányosak, vagyis: elérni (teljesíteni, végrehajtani) a célfeladatot és közben reagálni a különböző környezeti eseményekre.
Az egyes ágensek irányítási rendszerei (kontrollerek) két dologgal kell, hogy rendelkezzenek:
  Döntéshozatal
  Reakció (reagáló) képesség
És mindezek szigorú időkerethez kötve.

## Slide 15: Egy robotvezérlés általános jellemzői
Szituáció felismerés (ne absztrakciók-modellek alapján cselekedjenek, hanem a valós környezetből tájékozódjanak)
Megtestesítés (fizikai méretek figyelembevétele a környezettel való dinamikus kapcsolatban, beleértve a többi ágenst is.)
Programozhatóság ( ne csak egy program végrehajtására legyen képes, hanem több feladatot is legyen képes végrehajtani, akár párhuzamosan és kombinálni is tudja a feladat végrehajtásokat az effektívebb célfeladat-végrehajtás érdekében.
Autonómia és alkalmazkodás (legyen képes végrehajtani a feladatot és finomítani (módosítani) viselkedését az aktuális célfeladat jobb végrehajtása érdekében)
Reakcióképesség (az eseményekre egy bizonyos időlimiten belüli reagálások)
Következetes viselkedés (az egymás utáni cselekvések mindig közelebb kell hogy vigyenek a célfeladathoz)
Robusztusság (ellenállás a külső behatások, - támadások-, ellen, kihasználva a redundanciákat. Ez megkívánja az irányítás decentralizálását bizonyos kiterjesztések esetében.
Bővíthetőség (új funkciók beágyazásának lehetősége a tanulási képesség növelése érdekében)
Skálázhatóság (az ágensek számának növelésével a rendszer könnyen áttekinthető –skálázható-, legyen)
Lokalizálás ( az aktuális viselkedés a lokális szenzorok adatai alapján történjen)
Rugalmasság (a rugalmas viselkedés több társadalmi mintát foglal magában)
Megbízhatóság (mindig a helyes viselkedési minta választása, bármely helyzetben, és persze egy megadott időintervallumon belül)

## Slide 16: A robot (ágens) vezérlés általános modellje
Szenzormotoros
Vezérlő
Állapot
Cél
Akció

## Slide 17: Viselkedés-alapú robotika