## Slide 1: Multi ágensű robotrendszerek Bevezetés
Multi-ágensű mobilrobotrendszerek

## Slide 2: Robotrendszerek felosztása
A robotrendszerek felosztását többféle szempontból kategorizálhatjuk:
  Felosztás mobilitás szerint
    Statikus vs. Mobil
  Felosztás méreteik szerint
    Ipari méretek/mikro/nano-robotok
  Felosztás a felhasználásuk szerint:
    Ipar/egészségügy/veszélyes környezetben való munka/felderítés-feltérképezés/szórakoztató ipar/…
  Felosztás az intelligencia szintjük alapján
    Dump-vezérlő nélküli robotok/egyprocesszoros,-/többprocesszoros rendszerek
  Felosztás az ágensek száma szerint
    Egy ágensű / több ágensű rendszerek (MAS – Multi Agent Systesm / MAR – Multi Ágensű Rendszerek)
  ….

## Slide 3: A mobilrobot rendszerek további felosztása
Kötött pályán mozgó mobilrobot rendszerek
  Sínpálya/kötélpálya/indukciós vonal/festékvonal/fénysáv (IR, Lézer)/, …
Szabadon mozgó mobilrobot rendszerek
  Terület feltérképezése/terület értelmezése (felosztása)/Start-Cél kijelölés/pályatervezés/navigáció

## Slide 4: Szabad területen mozgó mobilrobotok (MR)
Hardver felépítése
  Test/járószerkezet (kinematikák-vezérlő paraméterek)
  Motorok kiválasztása, megbecslése
  Elektronika
    Vezérlő elektronika: dump/1 µP/multi-proc. / proc. elhelyezése (on-board, off-board
    Tápellátás/motor hajtások
    Kommunikáció (kötött/RF/opt)
  Szenzorrendszer (külön tárgyalva)
    Belső szenzorok
    Külső szenzorok

## Slide 5: Szenzorrendszerek felosztása

## Slide 6: Legfontosabb érzékelők - odométer
Optikai inkrementális kódadó: Az odometria széles körben használatos a kerékkel felszerelt mobilrobotokkal kapcsolatos navigációs eljárásoknál, metódusoknál. Egyik legismertebb kivitelezési formája, a keréken (vagy a keréktengelyen) elhelyezett kódtárcsa, egy inkrementális optikai kódadó. A kódtárcsa felbontása, többek között meghatározza a helyzet-meghatározás pontosságát is, de egyben tájékoztatást is ad a mobilrobot sebességéről. Ember-közelibbé téve, azt lehet mondani, hogy a kódtárcsa úgy működik, mintha egy ember becsukott szemekkel lépked egy bizonyos irányba, és számolja lépteit (gyorsaságát és mennyiségét). Vagyis ennek megfelelően egy diszkrét mozgást végző mobilrobot abszolút (x) pozícióját, -egyenlőre még hibamentes környezetet feltételezve-, a következőképpen számolhatjuk: 1.: diszkrét környezetben; 2.: analóg környezetre;
RENDSZERES hibák | SZTOCHASZTIKUS hibák
Különböző kerékátmérő | Egyenetlen talaj
A valós kerékátmérő különbözik a névlegestől | Váratlan akadály a talajon
A valós tengelytávolság különbözik a névlegestől | Kerékcsúszás: csúszós padló gyorsulás, kanyar külső erőbehatás kerék és a padló érintkezése nem egyenletes,…
Rossz kerék-geometria (összefutás/átmérő) | 
Véges kódtárcsa felbontás | 
Véges mintavételezés a kódolóról | 

## Slide 7: Távolságmérés – IR / Lézer
Theta – a mért fáziskülönbség
TOF
Phase Shifting

## Slide 8: MR pályatervezések alapjai „ Hol vagyok? Hova megyek? Hogy jutok el oda?”
Pozícionálás/ lokalizálás (relatív (odometria) vs. abszolút pozícionálás)
  Odometria/Tri-anguláció/Tri-lateráció/mesterséges vs. természetes markerek/modell illesztéses pozícionálás.
  Térképkészítés – szenzortérkép/geometriai térkép/topológiai térkép (grág-térkép)/hibatérkép
  Pályatervezés
  Navigáció

## Slide 9: Lokalizáció
„Pozícióink megállapítása egy globális referenciaponthoz képest”
Annak megállapítása, hogy hol vagyunk a környezetünkben. (általában ismert pozíciójú markerektől állapítjuk meg távolságunkat, mely alapján kiszámoljuk pillanatnyi helyzetünket a környezetben és a mérések (számolások) alapján elhelyezzük magunkat az adott környezet előre megadott (ismert környezet) térképében. = LOKALIZÁCIÓ ).
Globális lokalizáció – Elhelyezkedésünk megállapítása a környezetben. (Pontatlan, de a tájékozódás szempontjából nagyon fontos. Magába foglalja a környezet ismeretét.)
Lokális lokalizáció – Pontos elhelyezkedésünk a közvetlen közelünkben lévő akadályokhoz képest.
A lokalizációval kapcsolatos kulcskérdés az érzékelőktől kapott adatokból egy modell felállítása, és utána a modellt beillesztése a környezetről kapott térképbe. Az illesztésnél három kategóriát emelhetünk ki:
Adat – adat illesztés: közvetlen összehasonlítás az érzékelők mérési adatai, és a térkép alapján kiszámolt adatok között (markerektől mért távolságok).
Adat – modell illesztés: A mérési adatok összeegyeztetése a térképben tárolt absztrakt modellekből kiszámolt adatokkal (akadályoktól mért távolságok).
Modell – modell illesztés: A mérésekből kapott adatokból összeállítunk egy modellt, és ezt a modellt hasonlítjuk össze a térképben szereplő (és a memóriában tárolt) geometriai, absztrakt modellek adataival.

## Slide 10: A lokalizáció módszerei
Tri-anguláció (3 markertől)
Bi-lateráció (2 markertől)
3-4-5 – laterációk illetve angulációk (GPS)

## Slide 11: Munkaterület
Ismert
Az akadályok pozíciója, mérete, mozgása ismert
Ismeretlen
Az akadályok pozíciója, mérete, mozgása nem ismert

## Slide 12: Munkaterület
Sztatikus
Álló akadályok
Dinamikus
Mozgó akadályok - ágensek

## Slide 13: Ismeretlen munkaterület feltérképezése
Szenzortérkép
A robot megállapítja pozícióját, majd az érzékelői segítségével „körbenéz” és bejelöli az adott pozícióból érzékelt akadályokat, továbblép és újra ismétli  lokális térképek  illesztés: globális térkép  Érzékelők adataiból készített térkép.
Az érzékelők adataiból készülhetnek metrikus – geometriai térképek, vagy, pl. az odometria segítségével topológiai térképek (az odométerről jövő adatokból: utak = gráfok élei, kereszteződések = csomópontok).
Az egész környezet térképének összeállítása a lokális térképek illesztésével lehetséges. Az illesztés két alapon működhet:
  -ikonszerű illesztés: az egyes lokális térképek (amik a pozícióváltásokkal keletkeznek a környezetről) közös pontjaikat keresik, és ez alapján illesztik egymás mellé az „ikonokat” → globális térkép.
  -jellegzetességek alapján történő illesztés: A pozícióváltás után keletkezett lokális térképek jellegzetes pontjait keresik, majd ezeket illesztik egymáshoz → globális térkép.

## Slide 14: Térképtípusok
Metrikus-geometriai térkép
Szenzortérkép
Topológiai-Gráf térkép
Hiba térkép

## Slide 15: SLAM
Egyidejű lokalizálás és térképkészítés
Folyamat:
  Markerek kiválasztása/adatok hozzárendelése-értelmezése/pozíció meghatározása/→ új pozíció meghatározása → új markerek kiválasztása.
Eszközök
  Mobilrobot
  Távolságmérő
    Odométer (megtett út) / lézer / IR – (markerek távolsága)
Módszerek
  Kálmán filter / EKF
Odométer beállítása
a mozgás után
EKF
Odométer adatainak frissítése – mozgásból eredő bizonytalanság kiszűrése
EKF
Új markerek adataiból új pozíció számolása
EKF
Az eddig nem látott markerek hozzáadása a számolási folyamathoz
Lézer szkenner
Új markerek kiválasztása
Adatok hozzárendelése

## Slide 16: Munkaterületek értelmezése
Általános négyzethálós felosztás (pixel/voxel)
Négyes fa (quadtree) felosztás
Bináris szegmentáció
Pontos felosztás

## Slide 17: Munkaterület felosztás-összefoglalás
 | Jellemzők | Előny | Hátrány
Négyzethálós | Egyforma négyzetek Nagy memóriaigény | Egyszerű számolás | Sok számolás, mivel sok négyzet. Van átlapolás.
Négyes-fa | Nem-egyforma négyzetek | Kevesebb négyzet, kevesebb számolás | Ha az akadályok falai nem párhuzamosak a munkaterület határaival. Átlapolás.
Bináris szegmentáció | Nem feltétlenül egyforma négyzetek | Kevesebb négyzet, kevesebb számolás. Ha nem kellenek egyforma négyzetek → nincs átlapolás | Ha egyforma négyzetek → átlapolás.
Pontos | Teljesen különböző nagyságú szabad területek. | Nincs átlapolás | Nehezebb a felosztás.

## Slide 18: Mobilrobot ábrázolása a munkaterületen
Pontszerű ábrázolás alapjai
Konfigurált akadályok, konfigurációs tér
Hibatér

## Slide 19: Pályatervezési alapok
A pályatervező algoritmusoknak biztosítani kell:
  Robot és környezete szempontjából: a strukturáltságot (a környezet strukturális felépítése, a robot felépítése, alakja, képességei)
  Az útvonal akadálymentességét
  Komplexitást: az algoritmus konvergenciáját (vagyis, hogy véges időn belül megtalálja az utat, amennyiben az létezik)
  Optimalitást: A feltételeknek megfelelően a legrövidebb, leggyorsabb és legbiztonságosabb út megtalálása.
  Idő – tér komplexitást: olyan legyen a munkaterület felbontása, és a számolási algoritmus bonyolultsága, hogy a számolásokat végző processzor és környezete (háttértár) elegendő legyen a kiszámolásra.

## Slide 20: Lokális – Globális pályatervezés
A pályatervező algoritmusokat általában két nagy csoportra oszthatjuk, de mindezek mellett találunk egyéni pályatervező eljárásokat is, melyeket általában a kifejlesztőkről (Lee algoritmus), vagy az algoritmus jellegzetességéről neveztek el:
Lokális pályatervező algoritmusok: általában a relatív pozícionálásból, illetve az ultrahangos pozícionálásból (virtuális erők) kapott érzékelők adataiból kiindulva építi fel a bejárandó pályát a START (S) és CÉL (C) pozíciók között. Általában ismeretlen környezetben navigálunk, és a lokális pályatervező eljárások, általában csak a robothoz legközelebb álló akadállyal (pályatervezéssel) foglalkoznak  lokális.
Globális pályatervező algoritmusok: Ezek az eljárások általában ismert területeken futnak. Számítási igényük nagy, és a számítások szempontjából két nagy csoportra oszthatók:
  Off Line: ami az előkészítő fázis, kiragadja a megfelelő adatokat az előre megadott munkaterület-térképből. Némely esetben tanuló „learning” fázisnak is emlegetik.
  On Line: amit az angol irodalom „query” vagy „real-time”, néven ismer. Ez a végrehajtó fázis, ami általában valamilyen gyors algoritmus az optimális (közel optimális) útvonal kiválasztására.
Amennyiben kategorizálni szeretnénk a globális pályatervező eljárásokat, akkor három nagyobb kategóriát lehetne felállítani: az elsőbe sorolhatók a Reeds-Shepp féle, kibővített paraméterekkel dolgozó pályatervező eljárások, a másodikba a hullámterjedéses módszeren alapuló pályatervező eljárások, míg a harmadikba a véletlenszerű (P-PPL) pályatervező eljárások.

## Slide 21: Gráf alapján történő pályatervezés
1. Megalkotjuk a munkaterület gráf-térképét (beleépítjük a geometriai metrikus térképbe):
  Az előzőekben tanult valamilyen módszerrel felosztjuk a munkaterületet: szabad tér – akadályok
  Megkeressük mindegyik szabad szegmens középpontját  csomópontok
  Összekötjük a csomópontokat  gráf élek
  Kivesszük a térkép metrikus, geometriai részét, marad a tiszta gráf
2. Megszámozzuk a csomópontokat, amik valójában a szabad területek számozása, (a számozásban legyen valamilyen rendszer : balról jobbra növekedjen), Majd ez alapján a számozás alapján történik az útvonal felépítése az S-től C-ig.

## Slide 22: Láthatóság alapján történő útvonalkeresés (visibility graph)
Ez a módszer adja a legrövidebb utat az S-től a C-ig.
Amennyiben S és C között láthatóság van, akkor az útvonal az S-t és C-t összekötő egyenes
Amennyiben nincs láthatóság:
  A. S-ből kiindulva megyünk (egyenest húzunk) a legközelebb eső akadály látható sarkaiig,
  B. Majd a sarkakból újra vizsgáljuk a C láthatóságát.
    Ha van: megyünk egyenesen C-be
    Ha nincs: megyünk a következő legközelebbi akadály sarkaiig (egyenes vonalban)
  C. Újból vissza az A pontba addig míg B.1 nem teljesül.

## Slide 23: Tangenciális gráf (tangent graph)
A láthatósági gráf effektívebb kihasználása. A láthatósági gráfnál az akadályok minden sarkát, minden sarokkal összekötjük, ami felesleges lehet az akadályok belső sarkainál.
Bebizonyított, hogy két akadály között a láthatóság 4 láthatósági vonallal (4 szélső sarok) meghatározható  tangenciális egyenesek.

## Slide 24: Voronoi diagram
Az eddig ismert módszerek egy közös problémája, hogy a mobilrobot némely esetekben túl közel kerül az akadályokhoz. Ezt küszöböli ki a Voronoi-diagramm, (ami legjobban a gráf alapján történő útvonaltervezéshez hasonlít). Az általános definíció alapján a Voronoi- diagramm azon pontok halmaza, melyek egyforma távolságra vannak, a két egymáshoz legközelebb álló akadályoktól (beleértve a munkaterület határait is). Itt az akadályok, illetve akadály és munkaterület határa, közötti középvonalakról van szó. Ha az általános definíciót veszzük, akkor a diagramm matematikailag nehezen leírható görbékből tevődik össze. Ezt elkerülvén „egyszerűsítjük” a diagrammot, ahol lehet linearizáljuk, vagy ívekre és parabolákra próbáljuk illeszteni – ezeket az illesztéseket a későbbiekben szegmenseknek nevezzük, megszámozzuk, és nagy szerepük lesz az útvonal felépítésében.
Útvonal felépítése: amennyiben adottak az S és C koordináták, akkor a mobilrobot első lépésként megkeresi az S-hez legközelebb eső Voronoi-diagramm szegmensét, majd a szegmenseken haladva eljut a C-hez legközelebb eső ponthoz, majd innét letérve a diagrammról eljut a C-be.
Megjegyzés: A biztonság szempontjából a Voronoi-diagramm adja a legbiztonságosabb utat: középvonalak = legtávolabb az akadályoktól.

## Slide 25: MAKLINK diagram

## Slide 26: Potenciálmezők (PF)
Szintén, többnyire lokális pályatervezésre használatos. Előnye, hogy dinamikus pályatervező eljárás = mozgó akadályok detekálása. Ismeretlen terület feltérképezésére is kitűnően használható.
A modellben az akadályokat fogjuk fel, mint feltöltött töltéseket, és a mobilrobot is legyen egy ugyanilyen potenciállal és pólussal feltöltött töltés ( taszítják egymást). Ez a taszító (repulzív) erő akadályozza meg az ütközést. A repulzív erő nagysága, matematikailag, az adott pontban lévő potenciál negatív gradiensével egyenlő.
2D-s környezetben:

## Slide 27: Virtuális erőtér (VFF)
A munkaterület négyzethálósan fel van osztva, és az egyes négyzetek „erő-vektorai” aszerint kerülnek kiszámításra, milyen messze vannak (vagy rajta vannak / félig, negyedig, …. / foglalva vannak) az akadályoktól.
A négyzeteket reprezentáló erővektorok egyben megadják a vezérléshez szükséges paramétereket is (sebesség), ami hajtja tovább a cél felé a mobilrobotot. (Ebben hasonlít a potenciálmezőhöz.). A négyzethálós felosztás az erővektorokkal egy vektortérre szűkül. A fejlesztések az adaptív területfelosztások (BSP, Quadtree, …) felé irányulnak, hogy egyszerűbb legyen a vektortér. Ekkor viszont a nagyobb területeken nem mindegy milyen irányba indulunk, mert az akadály az egyik feléhez közelebb lehet (itt lassabban kell haladni), míg a másikhoz egész távol (ahol lehet gyorsan közlekedni).
Ennek kiküszöbölésére fejlesztették ki a VFH (Vector Field Histogram) eljárást.

## Slide 28: Vektortér hisztogram (VFH)
A mobilrobot körül egy w tartományban létrehozunk egy „ablakot”, melyet polárisan (sugárirányban: szög-szektorosan) még felosztunk. Ezzel pontosabban meg tudjuk határozni, hogy melyik irányban van az akadály, és ebből pedig azt, hogy merre induljunk tovább.
A mobilrobot haladási iránya a hisztogramnak megfelelően, a globális haladási iránynak megfelelően  egy költségfüggvénynek megfelelően kerül meghatározásra.
A költségfüggvény lehet:
G = a*cél_irány + b*számolt_orientáció + c*előző_orientáció
Ahol a, b, c = súlyozások, hogy melyik tényezőt milyen súlyozással vegyük figyelembe.

## Slide 29: BUG, BUG1, BUG2 algoritmusok
Start
Cél
Akadály1
Akadály2

## Slide 30: Reeds-Shepp algoritmusok (Geometriai primitívákon alapuló)
Geometriai primitívákon alapuló pályatervező algoritmusok. Ebben a bekezdésben a geometriai primitívák alatt szakaszok (S), ívek (C) és megfordulást jelentő szimbólumok (|) értendők. A megfordulás alatt irányváltoztatás értendő, az előre  hátra, illetve hátra  előre között. Az ilyen típusú pályatervező algoritmusok általában feltételeznek egy bizonyos mobilrobot-kinematikát (általában kerekes járművekről van szó, de még ezen belül is az egyes algoritmusok pontosításra szorulnak). Az egyik legismertebb kifejlesztői és képviselői az ilyen típusú algoritmusoknak, Reeds és Shepp.
variációk |  |  |  | d
C¦C¦C | [0,] | [0,] | [0,] | -
C¦CC | [0,] | [0,/2] | [0,] | -
CC¦C | [0,] | [0,/2] | [0,] | -
CSd¦C | [0,/2] | - | [0,/2] | (0,)
C C¦CC | [0,] | [0,/2] | [0,] | -
C ¦CC¦C | [0,] | [0,/2] | [0,] | -
C ¦C/2Sd C/2 ¦C | [0,/2] | - | [0,/2] | (0,)
C ¦C/2Sd C | [0,/2] | - | [0,/2] | (0,)
C Sd C/2¦ C | [0,/2] | - | [0,/2] | (0,)
Reeds és Shepp megállapította, hogy ha figyelembe veszzük a geometriai- és mozgás-primitívákat is, akkor 48 különböző variációval bármilyen pályát le tudunk írni.

## Slide 31: Globális pályatervező eljárások
A globális pályatervező eljárásoknál az útvonal általában ismert környezetben (ahol ismert a munkaterület térképe: topológiai/metrikus) kerül meghatározásra. Az ilyen eljárások számítási igénye jóval nagyobb, mint a lokális eljárásoké. Az eljárások a számítás szempontjából két fázisra oszthatók, egy „off-line” (ami az előkészítő fázis, kiragadja a megfelelő adatokat az előre megadott munkaterület-térképből. Némely esetben tanuló „learning” fázisnak is emlegetik.) és egy „on-line” (némely esetben „query” vagy „real-time”), végrehajtó fázis, ami általában valamilyen gyors algoritmus az optimális (közel optimális) útvonal kiválasztására. Amennyiben kategorizálni szeretnénk a globális pályatervező eljárásokat, akkor három nagyobb kategóriát lehetne felállítani: az elsőbe sorolhatók a Reeds-Shepp féle, kibővített paraméterekkel dolgozó pályatervező eljárások, a másodikba a hullámterjedéses módszeren alapuló pályatervező eljárások, míg a harmadikba a véletlenszerű (P-PPL) pályatervező eljárások.
Az első kategória abban tér el a klasszikus Reeds-Shepp metódustól, hogy ebben az esetben az algoritmusnak figyelembe kell vennie a munkaterületen lévő akadályokat. A metódusok általában valamilyen munkaterületi felosztással kezdődnek, ahol először, a bejárhatóság szempontjából, megállapításra kerülnek az akadályok és a szabad területek. Az akadályok általában valamilyen konvex poligon formájában vannak képviselve a munkaterületen. Ezek után az „off-line” fázisban egy gráf-rendszer kerül megvalósításra, -az előző munkaterület-térkép alapján-, amely magába foglalja a szabad területeket (lehetséges útvonalakat) függetlenül a kiindulási- és cél-koordinátáktól. Itt a gráf-rendszer élei és csomópontjai követik a konfigurált akadályok határvonalait, illetve sarokpontjait, vagyis a végleges út szempontjából az útvonal falkövetéses, majd a végén célkövetéses lesz. Ebben a fázisban valójában még nincs is megállapítva kiindulási-, ill. cél-koordináta. A második fázis, a megvalósítási „Real-time” fázis, ahol az előző fázisban felépített adat-struktúrák alapján, általában három lépésben, megtervezésre kerül a végrehajtási útvonal. Az első lépésben a kiindulási- és cél-koordináták kerülnek meghatározásra. Ebben a lépésben, a munkaterületnek megfelelően, több lehetséges útvonal is kialakulhat a koordináták között. A második lépés általában valamilyen gráf-keresési módszer (pl.: A* algoritmus), amely megkeresi a két koordináta között lévő „legrövidebb” (vagy legkisebb számítási költséggel járó) utat. A harmadik lépés, pedig a kiválasztott útvonalra megtervezi a bejárandó, végleges végrehajtási útvonalat, ahol az algoritmusok nagy része az ívekből-szakaszokból összetevődő Reeds-Shepp metódust használja.

## Slide 32: Hullámterjedéses módszerek1
A hullámterjedéses módszerek szintén a munkaterület felosztásával kezdődnek. Alap kivitelben, itt a munkaterület négyzethálósan van felosztva, így az akadályok is négyszögekkel vannak képviselve a munkaterületen. A továbbiakban a négyzetek számozva vannak, kiindulva (legkisebb számozás) az indulási koordinátától (S), -körbe, mint ahogy a hullám terjed-, egészen a cél-koordinátáig (C). Az útvonal (keresés) a számozások alapján alakul ki (a cél felé tartva, mindig az eggyel nagyobb számozású négyzet a következő).

## Slide 33: Hullámterjedéses módszerek 2
A hatvanas évek végén (1968/69) a négyzetrács-szerkezetű területfelosztást, vízszintes és függőleges vonalak hálója váltotta fel. Ezekben az esetekben a kiindulás és cél koordinátákat jelölő vonalak voltak a „0” számmal jelölve, majd távolodva tőlük emelkedtek a számok is. Itt is külön hullámot indítottak a kiindulási és cél koordinátákból, majd a számozás és vonalak metszéspontjai alapján került megállapításra az útvonal.

## Slide 34: Véletlenszerű pályatervező algoritmusok
A véletlenszerű pályatervező algoritmusok hasonlítanak az első kategóriába sorolt, globális Reeds-Shepp metódushoz. Az előzőekben említettekkel összehasonlítva, talán ez a legáltalánosabb, de mindenesetre a legújabb metódus. Itt mindenképpen meg kell említeni Lydia Kavraki és J-C. Latombe munkáit, akik talán elsőként dolgozták ki és alkalmazták ezt a módszert.
Ezek az algoritmusok szintén két részre oszthatók, egy számításigényes tanulási (learning) és egy gyors végrehajtó (query) fázisra.
A tanulási rész a munkaterület felosztásával kezdődik, szabad területekre, illetve akadályokra. A továbbiakban azonban már eltér az előzőektől, itt ugyanis a szabad területeken belül, véletlenszerűen, konfigurációs pontok lesznek elhelyezve, majd a szomszédos konfigurációs pontok összekötésre kerülnek. Ezekből a konfigurációs pontokból és az összekötésekből kialakul egy gráf-rendszer (nem irányított). Ennél a metódusnál, általában már a gráf-rendszer elkészítésénél több szempontot is figyelembe lehet venni, mint pl.: csak a szabad területen belül szabad összekötni a konfigurációs pontokat, és már az összekötésnél figyelembe kell venni a robot kinematikai tulajdonságait (kanyarodási képesség). Minél több szempontot veszünk figyelembe a tanulási fázisban, annál gyorsabb lesz a végrehajtási fázisunk.
A végrehajtási fázisban a kiindulási és cél koordináták meghatározása után, elindul egy rövid keresés, ami ezeket a koordinátákat „rávetíti” a megfelelő (ami általában a legközelebbi) gráf összetevőkre (általában a ponthoz legközelebb eső él). Ezek után egy gráf-keresési algoritmus (A*, Dijsktra) megkeresi az összeköttetést a két pont között, majd a végleges útvonal illesztése következik. A megtalált összeköttetés nem minden esetben kell, hogy a legmegfelelőbb útvonal is legyen, ezért ezek a továbbiakban még különböző szempontok alapján még optimalizálhatóak.

## Slide 35: Lágygörbéken alapuló pályatervezés
Ez a pályatervezés a végrehajtó (query) részre vonatkozik.
Ez a legújabb pályatervező algoritmusok közé tartozik. Általában a közel idő-optimális pályatervezést valamilyen lágygörbe segítségével érik el. A lágygörbék adják a legfolytonosabb utat, kizárják a hirtelen fékezéseket, gyorsulásokat.
Legismertebb görbék a pályatervezéshez:
Lagrange interpolációs görbék: A görbe átmegy a vezérlőpontokon. Sajnos hajlamos az oszcillációra. Egy vezérlőpont koordinátájának megváltoztatása, sajnos az egész görbére hat → globálisan megváltozik az egész görbe alakja.
Bézier approximációs görbék: A görbe nem megy át a vezérlőpontokon (csak az elsőn és az utolsón), de a vezérlőpontok konvex burkában marad.
Összetett görbék (több görbeszegmensből építkező görbék) – SPLINE -ok: fontos az illeszkedési pontok folytonossága. A robotirányítás szempontjából legideálisabb a C3 (létezik a harmadik deriváltja) folytonosságú, de már a C2 folytonosságú is elégséges lehet. Előny: a B-Spline -ok lokálisan vezérelhetőek  egy vezérlőpont megváltoztatása, csak a közvetlen környezetére hat.